## Slide 1
תיק מבנה מחנאי
מחלקת בטיחות
תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 2: תיק מבנה מחנאי
תיק מבנה – למה ?
איגוד החומר הדרוש לבניית המבנה למקום אחד
מגדיר סדר עבודה נכון ובטוח
בסיס לעבודה מקצועית ומסודרת
עבודה מקצועית ומסודרת היא הבסיס לעבודה בטוחה.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 3: תיק מבנה – תוכן התיק
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)
דף רקע – ת.ז של המבנה
אופן ההקמה והפירוק
  סדר ההקמה
  סדר הפירוק
  תכנית ב'
  טבלת משימות להקמת המבנה (תכנון ימי העבודות)
  לו"ז הקמה של המבנה
  מנגנונים
  כוח אדם
רשימות ציוד:
  רשימת משטחי הליכה (רצות), ערסלים ומדרגות
  רשימת סנאדות - לקלפים
  רשימת סנאדות - לחיבורים
  רשימת ציוד כללית
ניהול סיכונים
הערות ותיקונים מהאישור השונים (שבטי, הנהגתי מקדים , הנהגתי סופי)
תדריכים רלוונטים (הרמת קלף, בניה בגובה, עבודה עם כלים)

## Slide 4: תיק מבנה שרטוטים היטלים
תיק מבנה

## Slide 5: שרטוטים– היטל על
  היטל על - שרטוט של המבנה כאילו וצילמנו אותו מלמעלה, בלי הפרשי גובה בין החלקים השונים במבנה. בשרטוט כזה קלף של 6 מ' או 2 מ' ייראו בדיוק אותו דבר. השרטוט יראה לנו בעצם את כל שטח הפנים שאנחנו צריכים עבור המבנה. בשרטוט זה תשורטט גם החלוקה לקלפים וליד כל אחד מהם יצויין שמו.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 6: שרטוטים– היטל על
רוחב המבנה
אורך המבנה
B
A
D
C
H
G
F
E

## Slide 7
מבט על
שטח בנוי
משטחים
עומק המבנה
רוחב המבנה

## Slide 8: שרטוטים– היטל צד
  היטל צד - בדיוק כמו מבט על, רק מהצד... אם המבנה סימטרי – יספיק שרטוט 1, אם לא, יש לשרטט את שני הצדדים.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 9: שרטוטים– היטל צד
אורך המבנה
גובה 3.65
גובה 6
B
A
D
C
H
G
F
E
חיבורי בסיס מתקן

## Slide 10: תיק מבנה – היטל פנים
גובה
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)
רוחב המבנה

## Slide 11: שרטוטים – היטל פנים
  היטל פנים – שרטוט של המבנה בעיני המתבונן בו מקדימה. השרטוט אמור להיראות כאילו ושרטטנו קלף אחד בלבד.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 12: שרטוטים– היטל אחורי
גובה
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)
רוחב המבנה

## Slide 13: הטלים / חזיתות - סיכום
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 14: הטלים / חזיתות - סיכום
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 15: שרטוטי קלפים
תיק מבנה
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 16: שרטוטי קלפים
  שרטוטי קלפים –
  יש לשרטט כל קלף שיש במבנה, לכל קלף יינתן שם
  אם המבנה סימטרי ויש צמדי קלפים זהים – יש לקרוא להם באותו שם אך מספור שונה A1 A2
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 17
שרטוטי קלפים
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 18: שרטוטי מפות
תיק מבנה
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 19: שרטוטי מפות– מפת קלפים
  מפת קלפים - מבט על שבו מסומנים מיקומי הקלפים ושמותיהם.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 20: שרטוטי מפות– מפת קלפים
B
A
D
C
H
G
F
E

## Slide 21: שרטוטי מפות– מפת בסיסים ומיפוי השטח
  מפת בסיסים (בזנטים) - מבט מלמעלה של כל הרגליים שיש במבנה, עם מידות וקנ"מ כמו כל שרטוט. במפת בזנטים יש לשרטט גם עצים.
עץ
בור
סלע
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 22
מפת יתרים - מבט מלמעלה על קלפי המבנה, נשרטט לכל קלף את היתרים שיוצאים ממנו בזויות הנכונות (45 מעלות בין הקלף למישור היתר) ובמרחקים הנכונים (המרחק האופקי של היתר מהקלף צריך להיות גובה הקלף), לדוגמא: אם יש לי קלף בגובה 4 מטרים המרחק האופקי אל נק' החיבור של היתר יהיה 4 מטרים)
שרטוטי מפות – מפת קלפים
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 23
  מפת יתרים - הסבר על מרחקי היתרים
שרטוטי מפות – מפת קלפים
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 24
  יתרים בעיתיים
  82 ס"מ
שרטוטי מפות – מפת יתרים
  מפת יתרים – מה אני רואה ?
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 25: שרטוטים– מפת קומות
כדי לשרטט את הקומות, נצטרך לפרוס את המבנה כמו נקניק, מלמעלה למטה, ובכל פעם שנוריד "פרוסה" נשרטט מחדש את מבט על.
חשוב להכין שרטוט של כל גובה שיש בו שינוי במבנה (בד"כ 1 מ').
בשרטוטים אלו תהיה התייחסות לאלמנטים הקיימים באותו גובה, כמו משטחי הליכה, ערסלים, סולמות. נתחשב כמובן בשינויים במתאר החיצוני של המבנה.
יש ליצור מקרא עבור שרטוטים אלו כדי שמי שלא תכנן את המבנה יוכל להבין מה בדיוק קורה שם.
כל קומה תשורטט על עמוד נפרד.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 26: תיק מבנה – מפת קומות
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)
מפת קומה במפלס 4.00 מ'

## Slide 27: תיק מבנה – מפת חיבורים
מפת חיבורים-
יש לשרטט את החיבורים בכל גובה במבנה, כלומר יש לשרטט מפה שבה תופיע כל סנדה שלא מורמת עם הקלפים.
מפה זו תשורטט במבט על.
בתחתית כל עמוד תופיע טבלה שבה מפורט כמ' הסנדות לחיבורים בגובה זה וגודלן.
בעצם אנחנו משתמשים בשרטוט קומות שלנו, רק שהפעם אנחנו מדגישים את הסנאדות שאינן חלק מהקלפים.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 28: תיק מבנה – מפת חיבורים
חיבורים
קלפים
מפת חיבורים מפלס עליון
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 29
  שרטוטי בוסים ואביזרים מיוחדים - כיפות, ראשים
  שרטוט של קלף בוסים – הראש של הגורילה
שרטוט אביזרים מיוחדים
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 30: תיק מבנה – שרטוטים
  איך משרטטים מידות ?
1.00
1.00
1.00
3.00
6.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 31: הקמת המבנה
תיק מבנה

## Slide 32: תיק מבנה – סדר הקמה
סדר הקמה – יש לתכנן את סדר ההקמה של המבנה, כלומר לציין את סדר הרמת הקלפים מהראשון ועד האחרון. אם יש אלמנטים נוספים שצריך "להרים", כמו חצובה, כיפה וכו' יש לכלול גם אותם ברשימה.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 33: תיק מבנה – סדר פירוק
סדר הפירוק- הפירוק מורכב בדיוק כמו ההקמה אפילו יותר, לכן עלינו לתכנן את הפירוק ואת שלביו כדי לצמצם ככל הניתן את כמות הנפגעים בפירוק.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 34: תיק מבנה – תכנית ב'
תכנית ב' – על מה אני מוותר אם אני רואה שהדברים לא נראים כפי שתכננתי מבחינת הלו"ז?
יש לייצר נקודת אל חזור בלו"ז שבה
עוברים לתוכנית ב' במידת הצורך.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 35: תיק מבנה – לו"ז הקמה
לו"ז הקמה – בניית לו"ז למבנה נועדה כדי לסדר את השלבים וגם כדי ליצור מסגרת זמנים לעבודה. יש לבנות לו"ז שכולל את כל מה שיש לעשות במבנה (קלפים, חיבורים, משטחי הליכה, ערסלים, סולמות, עטיפה, מתקנים ועוד).
יש ליצור טבלה מסודרת שכוללת את המשימה ואת הזמן שבו היא אמורה להתבצע. ככל שנרד לפרטים קטנים יותר ("הצבת משטחי בוסים בגובה קרקע" ולא "הצבת משטחי בוסים") כך נוכל להקפיד על הלו"ז בפועל ולאמוד את מצבנו. כמו כן, אפשר להוסיף עמודה של אחראי, כדי שיהיה ברור מי דואג למה.
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 36: תיק מבנה – לו"ז הקמה
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 37: תיק מבנה – רשימות ציוד
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 38: תיק מבנה – ניהול סיכונים
ניהול סיכונים צריך להתייחס לשלבים הבאים:
  עבודות מקדימות בשבט
  הקמת המבנה בשטח
  שימוש המבנה במהלך הפעילות
  פירוק המבנה.
מ"ס | שלב בבנייה | גורם | מהות הסיכון | פעילות מתקנת | אחראי | בקרה
1 | בניית מתקנים בשבט | חיתוך בוסים | שימוש לא נכון במסורית ופציעה. | שימוש במסוריות עמידות , אנשים מנוסים שעברו תדריך, ונקיטת זהירות. | חנן | 
2 | בניית מתקנים בשבט | קידוח בוסים | שימוש במקדחה | רק שביעיסטים ושמיניסטים מורשים לקדוח. | חנן | 
3 | עבודות בשבט | שמש חמה | סכנת התייבשות | עבודה תחת רשת צל וג'ריקן מים צמוד. | חנן | 
4 | בנית קלפים | היחלשות כפיתות | כפיתות חלשות עקב מעבר הקלפים ממקום למקום | לפני ההרמה יש לבצע חיזוק כפיתות חלשות. | חנן | 
5 | הרמת קלפים ביער | בזנ"טים חשופים | פגיעה מבזנ"ט | עיטוף הבזנ"טים בעזרת וידופלקס. | חנן | 
6 | הרמת קלפים ביער | יתרים | ניתן להיתקל ביתרים בחושך ומבלי לשים לב. | סימון היתרים באמצעות בד. | חנן | 
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 39: קווים מנחים ודגשים כללים
כל שרטוט ישורטט בנפרד ובקנה מידה אחיד של:
  קנ"מ: (1:25) 1 מטר = 4 ס"מ = 8 משבצות
כל שרטוט ישורטט עם עט על גבי דף משבצות נקי ומסודר
על גבי כל שרטוט יש לרשום מידות אורך, רוחב , נקודות שבירה
על גבי כל שרטוט של קלף יש לרשום רשימת סנדות
יש לסדר את התיק מבנה בקלסר מסודר לפי התוכן עניינים שבפורמט.
יש להביא להנהגה עותק של התיק מבנה לאחר שאושר סופית
מבנה ללא תיק מבנה מסודר לא יאושר!
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)
פורמט תיק מבנה עדכון 2018

## Slide 40: תיק מבנה – תמונות גורילה
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 41: תיק מבנה – תמונות גורילה
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 42: בניית הדגם

## Slide 43: בניית דגם
הדגם הוא השלב האחרון בתכנון המבנה. יש לגשת ולבנות את הדגם רק לאחר שסיימתם לגמרי את שלב התכנון; לאחר שרטוט כל הקלפים, היטל הצד, מבט על וכל המפות
הדגם יכלול: מנגנונים, מדרגות וסולמות, אלמנטים מבוסים- הדגם יכלול הכל!
קנה מידה – יש להגדיר מראש את הקנה מידה של הדגם בתואם לק"מ של השרטוטים - 4 ס"מ (8 משבצות) למטר. (1:25)
צילום שרטוטים – טיפ שחוסך זמן , צלמו את שרטוטי הקליפים ותבנו את הקלפים על גבי הצילום.
שיפודים – מומלץ לחתוך מראש כמות של שיפודים לפי אורכים הרלוונטים – לא לשכוח להשאיר את השפיץ לשיפודים שהם בסיסים לקרקע (כדי לתקוע את השיפוד במשטח העבודה)
משטח עבודה –
  הכי טוב זה קפא – (לוח קלקר מעובד)
  על מצע הדגם ישורטטו משבצות בק"מ של 1:25 , דהיינו - כל משבצת אשר מדמה 1 מ"ר תשורטט במידות 4 ס"מ על 4 ס"מ .
יש לרשום את שם הקלף ליד כל קלף.
בניית הדגם –
  תבנו אותו עפ"י לוז הקמה בפועל – חשוב!
  משטחי הליכה ומדרגות מומלץ לבנות בנפרד ולהשתיל בסוף לתוך הדגם , מונע פציעות – לא עושים זאת במציאות
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 44: בניית דגם
מחלקת בטיחות – תנועת הצופים העבריים
צבעת הדגם: יש לצבוע את הדגם לפי הצבעים הבאים:
  קלפים – צבע כחול
  חיבורים - צבע השיפוד
  בוסים – צבע אדום
יש לרשום את שמות הקלפים על הדגם
יצא לא טוב אל תהססו להרוס ולבנות מחדש – אל תתפשרו !
דגם טוב הוא מדד למבנה טוב (בדר"כ).
תכינו את עצמכם להרבה עבודה ועבודה קשה
תרתמו את הצוות העבודה שלכם לעזרה בבניית הדגם מאוד חושב – מחבר אותם למבנה
לשמור על בטיחות העבודה עם אקדחי הדבק!!!
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 45: בניית דגם
עבודה עם אקדח דבק חם:
הגדרת משטח יחיד שעליו מניחים את האקדח
הנחת האקדח דבק בצורה הנכונה ולא שוכב
המון פציעות מיותרות – עבודה איטית, נקייה ומסודרת
בדיקה ויזואלית של מרכז השבט לתקינות האקדח
אירוע שקרה בתנועה...
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 46: אישורי מבנה בשבט

## Slide 47: דגשים לאישורי מבנה בשבט
  דגשים שיש להתייחס באישור בשבט:
דבר ראשון –בסיס מתקן
פריסת הקלפים – פריסה נכונה לפי הכיוון הקצר.
קלפים – איקסים במקומות הנכונים ולא יותר מדי
שיטת ביצוע – יכולת לעבוד בגובה, מקומות שאי אפשר להגיע אליהם, אלמנטים כבדים מדי להרמה, סדר הקמה
מנגנונים חייבים לעבוד בדגם
הכרות של א. מבנה עם המבנה (מידות, סדר הקמה, וכו'... )
תיק מבנה על כל נספחיו – עבודה מול צ'ק ליסט
טעויות נפוצות –
  בסיס מתקן מינימום 2X2 מקסימום 4X4
  פריסת מבנה נכונה
  מעקות – לא קיימים / לא בגובה הנכון
  איקסים מתחת למשטחים ובנקודות השענה של מדרגות וסולמות
  מסילות מתחת למשטחי הליכה
מתווה אישורים נכון בשבט:
  אישור ראשוני – רעיון, תמונות, מידות מקסימום, שרטוטים ראשונים
  אישור שרטוטים לפני בניית דגם.
  אישור מבנה כולל – תיק מבנה על כל תכולתו ודגם
  אישור תיקונים לפני הגעה להנהגה
מחלקת בטיחות | תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

## Slide 48: התנסות בשרטוט

## Slide 49: התנסות בשרטוט
עליכם לשרטט מבט מלמעלה של השרטוט המוצג (ספינת פיראטים)
השרטוט צריך להיות בק"מ של 1 מטר במציאות = ל4 ס"מ בדף , יש לשרטט מידות.
המידות בס"מ

## Slide 50: מבט על – ספינת פירטים